1. Назначение

Интерфейс предназначен для подключения трансивера к компьютеру.

Он позволяет:

- вводить в компьютер (через звуковую плату)  НЧ сигнал идущий от радиостанции;

- подавать с компьютера НЧ сигнал на радиостанцию;

- подавать с компьютера сигнал  включения передачи PTT (с COM порта).

Все цепи имеют гальваническую развязку.

Интерфейс не требует источника питания.

При гальванической  развязке исключается общая цепь земли между компьютером и трансивером. В результате этого не текут токи, которые уравнивают  потенциалы  земель компьютера и трансивера.

Это позволяет  исключить помехи, которые возникают при непосредственном соединении компьютера с трансивером.

2. Основные технические данные

| параметр | значение |
| --- | --- |
| Уровень входного НЧ сигнала | 0.1 - 3.0 в |
| Частотный диапазон | 0.1 – 1000 кГц |
| Сопротивление изоляции между цепями Трансивера и компьютера | Более 100 мОм |
| Коэффициент передачи НЧ сигнала на частоте 1 кГц и сопротивлении нагрузки 1 кОм | -10дБ Rн – беск. -17дБ Rн = 1 кОм |
| Неравномерность в полосе 40 Гц – 20 кГц | Не более 1 дБ |
| Трансформаторы используемые для развязки | ТОТ-34 |
| Ток потребления | Питание не требуется |
| Масса | 110 грамм |
| длина соединительного шнура к РС | 1 метр |
| длина соединительного шнура к трансиверу | 0.5 метра |
| габариты | 92*50*25 мм |
| рабочий диапазон температур | 5 – 50 градусов Co |
| Разъёмы используемый для подключения кабеля к PC | Аудио штекеры 3.5 мм DB9F (розетка) |
| Разъем используемый для подключения кабеля к радиостанции | DB9M (вилка) |

3.  Схема  подключения  радиостанции  к  компьютеру

Интерфейс подключается к компьютеру тремя экранированными проводами:

|  | Название цепи | назначение | разьём | Место подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Din | Передаваемый радиостанцией сигнал | Аудио штекер 3.5 мм | Звуковая плата |
| 2 | Mic | Принимаемый радиостанцией сигнал | Аудио штекер 3.5 мм | Звуковая плата |
| 3 | PTT | Включает передачу радиостанции | DB9F | COM – порт 4,7 (+) , 5(gnd) |

4. Распайка   разъёма к трансиверу

Изделие  подключается к трансиверу при помощи кабеля.

На кабеле установлен разъём  DB9F (розетка).

Таблица распайки разъема:

| Номер контакта | цепь | обозна- чение | цвет провода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земля | ( | золотистый |
| 2 |  |  |  |
| 3 | От детектора (От динамика) | din | белый |
| 4 | На модулятор (микрофонный вход) | mic | зелёный |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 | Передача | PTT | красный |
| 9 |  |  |  |

Вид  разъёма  репитера:

(смотрим на  переднюю  сторону изделия)

Оплётку кабеля соедините с цепью земля  (().

5. Органы управления и индикации

Интерфейс содержит следующие органы управления и индикации:

|  | орган | назначение | расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подстроечный резистор R1 | Регулирует уровень поступающий на звуковую плату | На плате |
| 1 | Подстроечный резистор R2 | Регулирует уровень поступающий на трансивер | На плате |
| 2 | Светодиод PTT | Загорается при поступлении с COM порта компьютера положительного уровня | На верхней панели |
| 3 | Перемычка Пер_1 | Замыкает через резистор 1 кОм цепи ptt и mic идущие на радиостанцию. Используется если на трансивере нет цепи mic и передача включается замыканием цепи MIC на землю | На плате |

Расположение управляющих элементов на печатной плате.

# Text boxes

AGR - 101

интерфейс PC <-> трансивер

(гальваническая развязка)

Россия   2006

ver 1.01         21.04.2006

http://swjz.narod.ru

Звуковая

плата

трансивер

COM

порт

белый

Схема  подключение  трансивера  к  компьютеру

золотистый

зелёный

Светодиод передача

Пер_1

Уровень на   MIC

трансивера

R2

Din

Mic

PTT

GND

Разъем для подключения к трансиверу

компьютер

Miс

Din

PTT

GND

интерфейс

AGR - 101

Уровень на   MIC  PC

Кабель

к  РС

R1

com

din

mic

din

gnd

mic

ptt

10.0

Внутри  разъёма  COM  порта  установлено  2  диода.

Передачу можно включить по любой цепи.

красный

4   DTR

7   RTS

5 gnd

(                    din      mic

1       2        3        4       5

o          o           o            o         o

o           o           o           o

6         7       8        9

+                       ptt

смотрим  в  зад  репитера